# INFORMACJA DOTYCZĄCA
 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego :

Instalacja oświetlenia terenu zabytkowego Parku
                                      Miejskiego w Szczecinku– obszar „ogrodu różanego”
                                      oraz komunikacja wzdłuż rzeki Niezdobnej

Adres obiektu: Szczecinek obręb 012 dz. nr 73 i 75

Inwestor :  Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13

Projektant;  				        Mariusz Piotrowicz

Imię i  nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Bukowa 19

adres

Szczecinek, 28 styczeń 2014r.

miejscowość                        data

### CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- instalacji zasilającej oświetlenie terenu

- posadowienie latarń

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- linia kablowa nn

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- kanalizacja telefoniczna,

- rzeka Niezdobna,

- gazociąg,

- chodniki i aleje parkowe

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linia elektroenergetyczna nn,

- ukształtowanie terenu,

- istniejąca infrastruktura techniczna

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

| L.p. | Rodzaj przewidywanego zagrożenia | Określenie skali | Miejsce wystąpienia | Czas wystąpienia | Sposób wydzielenia | Sposób oznakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Związane z urządzeniami eksploatowanymi na budowie |  |  |  |  |  |
| a) | Agregat prądotwórczy | Mała | W miejscu użytkowania | W czasie pracy urządzenia | - | - |
| b) | Młoty wibracyjne | Mała | W miejscu użytkowania | W czasie pracy urządzenia | - | - |
| 2. | Związane ze sprzętem eksploatowanym na budowie |  |  |  |  |  |
| a) | Narzędzia ręczne | Mała | W miejscu użytkowania | W czasie użytkowania | - | - |
| 3. | Przypadkowo odkryte w trakcie robót ziemnych przewody instalacji | Mała | W obszarze robót ziemnych | W czasie wykonywania robót ziemnych | Wygrodzenie miejsca | Taśma ostrzegawcza |
| 4. | Przypadkowo odkryte w trakcie robót ziemnych przedmiotów trudnych do identyfikacji | Mała | W obszarze robót ziemnych | W czasie wykonywania robót ziemnych | Wygrodzenie miejsca | Bariery i taśma ostrzegawcza, znaki ostrzegawcze |
| 5. | Możliwość znalezienia się osób postronnych na terenie budowy | Średnia | W obszarze objętym budową | W czasie trwania budowy | Wygrodzenie miejsca | Bariery i taśma ostrzegawcza, znaki ostrzegawcze |
| 6. | Poruszające się po drodze publicznej pojazdy w pobliżu budowy nie związane z organizacją budowy. | Mała | W obszarze zbliżenia do drogi | W czasie wykonywania robót | Wygrodzenie miejsca | Bariery i taśma ostrzegawcza, znaki ostrzegawcze w uzgodnieniu z zarządcą drogi |

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie):

- Mała-gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy,

- Średnia- gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy,

- Duża- gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:

  - zakresem robót budowlanych,

  - technologiami realizacji robót budowlanych,

  - harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

  - przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, 
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

  - „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”,

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej 
z wykorzystaniem telefonu komórkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp,

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, 
w których pracownicy są przeszkoleni,

- podłączenie nowej instalacji wykonywać po wyłączeniu części zalicznikowej spod napięcia.

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu:
- taśm ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzeń,

- tablic bezpieczeństwa,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, 
w których pracownicy są przeszkoleni.

- podłączenie linii kablowej do istniejących słupów wymaga uzyskania zgody właściciela urządzeń. Prace te mogą się odbyć po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu zespołu pracowników kwalifikowanych (posiadających ważne świadectwa kwalifikacje E) do pracy.