OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa publicznego parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego -Bukowa w Szczecinku

Numer ogłoszenia: 350622 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314456 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3714129, faks 094 3740254.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa publicznego parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego -Bukowa w Szczecinku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzją zezwalająca na realizacje robót drogowych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej inwestycji pn.: Budowa publicznego parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego -Bukowa w Szczecinku tj. następujących obiektów, które będą mogły samoistnie spełniać funkcję techniczną:

1/ wykonanie ujętej w projekcie budowlano-wykonawczym budowie parkingu o orientacyjnym zakresie robót: - nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - szara - 3177 m2 - nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - grafitowa - 3797 m2 - nawierzchnia miejsc postojowych - płyta ażurowa gr. 8cm - 501m2 - nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - szara - 607 m2 - krawężniki betonowe stojące 15x30cm - 2730 m - krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm - 730 m - obrzeże betonowe - 8x30cm - 75 m - zieleń - trawa siana na warstwie 10 cm gruntu urodzajnego - 1178 m2

2/ wykonanie kanalizacji deszczowej w/g projektu budowlano - wykonawczego o orientacyjnym zakresie robót: - długość przykanalików kanalizacji deszczowej Ø200 PVC - 114,85 m - długość kanałów o średnicy Ø315 PVC - 174,75 m - długość kanałów o średnicy Ø400 PVC - 38,50 m

3/ wykonanie robót branży elektrycznej i oświetlenia ulic w/g projektu budowlano - wykonawczego o orientacyjnym zakresie robót: - montaż i ustawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=9m - 12 szt. - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna LED - 20 szt. - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do110mm -A110PS - 75 m - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - A83PS - 12 m

4/ wykonanie przebudowy kolizji kabli telekomunikacyjnych w/g projektu budowlano - wykonawczego o orientacyjnym zakresie robót: - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych - 80,5 m - budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1 - 1 szt.

5/ przekazanie zamawiającemu całego obiektu po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.11.27.30-1, 45.23.32.23-9, 45.23.32.90-8, 45.23.11.10-9, 45.31.61.19-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum:

1. Budowa i Utrzymanie Dróg EKOBUD Piotr Bańkiewicz - lider

2. Zakład Usługowo - Transportowy Jan Bańkiewicz -konsorcjant,

ul. Kosińskiego 24/3, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2 049 531,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 1 478 801,96

- Oferta z najniższą ceną: 1 478 801,96 / Oferta z najwyższą ceną: 2 006 223,95

- Waluta: PLN.