Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43013-2015 z dnia 2015-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecinek
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej robót polegających na remoncie...
Termin składania ofert: 2015-04-10

Szczecinek: Wykonanie remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 62391 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43013 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3714126, faks 094 3740254.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej robót polegających na remoncie nawierzchni, chodników, zjazdów, jezdni, zatok postojowych oraz parkingów będących w zarządzie Miasta Szczecinek, wykonanych z płyt betonowych, kostki betonowej lub bruku, betonu, obejmujących przełożenie istniejących nawierzchni , jej wymianę, rozbudowę lub przebudowę wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak regulacja lub wymiana krawężników i obrzeży z ewentualną wymianą, remontem lub wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w zakresie: 1.1. wykonania remontu chodników dla pieszych, nawierzchni dróg, zjazdów oraz zatok postojowych i parkingów 1/ z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm - ok. 100 m2 2/ z płytek betonowych 50 x 50 x 7 cm - ok. 100 m2 3/ z kostki betonowej polbruk gr. 6cm - ok. 4050 m2 4/ z kostki betonowej polbruk gr. 8cm - ok. 1020 m2 5/ z kostki betonowej trylinka - ok. 100 m2 6/ z kostki kamiennej - ok. 250 m2 Remont polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi, chodnika, zjazdu, zatoki postojowej lub parkingu, wyprofilowaniu podłoża, wykonaniu podsypki wyrównawczej z piasku gr. 10 cm, oraz podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ułożeniu nowej nawierzchni z materiału Zamawiającego pochodzącego z odzysku lub z nowego materiału Wykonawcy (w przypadku nowej nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm 30% polbruk kolorowy, 70% polbruk szary), uprzątnięciu terenu remontu i odwiezienie elementów rozbiórkowych na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku gdy realizacja chodnika odbywać się będzie w terenie nieutwardzonym, zamiast robót rozbiórkowych należy wykonać roboty ziemne z odwozem urobku na wysypisko, lub w inne miejsce wskazane przez Inwestora. 1.2. w przypadku konieczności wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z materiału Wykonawcy, wykonanie nowej podbudowy polegać będzie na rozbiórce podbudowy istniejącej lub wykonaniu wykopu pod nową podbudowę i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - materiał Wykonawcy. - ok. 900 m2, 1.3. przestawienia lub wymiany krawężników betonowych - ok. 1250 mb 1.4. przestawienia lub wymiany krawężników kamiennych - ok. 100 mb Wymiana krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika istniejącego i ustawieniu krawężnika nowego (materiał Wykonawcy) na ławie betonowej z oporem / łącznie z wykonaniem ławy z betonu C12/15 /i podsypce cementowo - piaskowej, oraz wywozie pozostałych materiałów na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego - wszystkie materiały Wykonawcy. Przestawienie krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika istniejącego i ponownym jego ustawieniu, z uzupełnieniem krawężnikiem pochodzącym z odzysku (materiał Zamawiającego), na ławie betonowej z oporem z betonu B 15 MPa i podsypce cementowo-piaskowej- materiał Wykonawcy, oraz wywozie pozostałych materiałów na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego 1.5. wymiany obrzeża betonowego - ok. 2250 mb. Wymiana obrzeża betonowego polegać będzie na rozbiórce istniejącego obrzeża i ustawieniu nowego (materiał Wykonawcy) na podsypce piaskowej oraz wywozie pozostałości na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Usługowo - Transportowy Jan Bańkiewicz,, ul. Kosińskiego 24/3, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 561630,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 449900,00

- Oferta z najniższą ceną: 449900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 727210,00

- Waluta: PLN.