K.7013.3.1.2014							Szczecinek dnia 20.02.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Przebudowy z rozbudową sieci deszczowej w ulicy Piłsudskiego

w Szczecinku wraz z przebudową chodnika

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./, 
w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1.

Proszę o sprecyzowanie jaką długość sieci PCV 200 należy przyjąć do wyceny , ponieważ w ST i PB wskazane jest 39,5 m, natomiast w przedmiarze 52m.

Wyjaśnienie 1.

Długość sieci dn 200 PCV wynosi 39,5 m.

Zapytanie 2.

Proszę o podanie parametrów geowłókniny separacyjnej, potrzebnej na wykonanie „poduszki”, na której posadowiony zostanie projektowany rurociąg.

Wyjaśnienie 2.

Do wykonania „poduszki” należy użyć  geowłókniny polipropylenowej o następujących parametrach:

Masa powierzchniowa –min. 180 g/m2.

Parametry mechaniczne podano w tabeli poniżej.

| Parametr | Wartość | Tolerancja | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] - wszerz pasma - wzdłuż pasma Wydłużenie - wszerz pasma - wzdłuż pasma Odporność na przebicia dynamiczna Odporność na przebicia statyczne Wodoprzepuszczalność Charakterystyczna wielkość porów | 38 38 13 13 18 2,5 12 0,24 | 3 kN/m 3 kN/m ±2% ±2% ±3mm ±0,5 kN ±mm/s= l/m2/s ±0,05mm | EN ISO 10319 EN ISO 10319 EN ISO 12433 EN ISO 12356 EN ISO 11058 EN ISO 12956 |

Zapytanie 3.

Proszę o potwierdzenie ,że do wyceny nie należy uwzględniać wymiany wpustów WP1 i WP2..

Wyjaśnienie 3.

Wpusty WP1 i WP2 należy pozostawić bez zmian.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta

Daniel Rak