Szczecinek, dnia 30.01.2014 r.

# K.7013.1.2.2014

do wszystkich

Wykonawców

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) , przekazuje wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na „Budowa półpodziemnych gniazd  na odpady komunalne ( śmietniki)

z systemowych elementów  selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu 
oraz dojazdem”.

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie dotyczącym materiału i konstrukcji pojemników napisano „ półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (…) wykonanych ze szczelnego tworzywa PR HD lub PE HD”.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie i uzasadnienie dotyczące wymaganych właściwości i specyfiki materiału z którego wykonane będą pojemniki na odpady.

Wyjaśnienie.

Pojemniki powinny być wykonane z polietylenu zapewniającego odporność na działania mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i korozję, na działanie wód gruntowych oraz zapewniające całkowitą szczelność i  trudnopalne.

Pytanie 2.

W opisie wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia znajduje się zapis dotyczący pojemników podziemnych: „Pokrywy zamykane automatycznie”.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wymaganego sposobu zamykania pokrywy pojemnika jak i wymaganych rozwiązań technicznych.

Wyjaśnienie.

Pokrywy mają posiadać mechanizm (samozamykacz), który pozwoli na ich samozamykanie się, pomimo pozostawienia otwartej pokrywy przez użytkownika, jednocześnie uniemożliwi przypadkowe otwieranie np. przez silny wiatr. Pokrywy mają być w formie klapy, która jest szczelnie dopasowana do otworu wrzutowego w pojemniku. Zamawiający nie narzuca jaki to ma być rodzaj rozwiązania technicznego.

# Zastępca Burmistrza Miasta

# Daniel Rak