K.7013.4.1.2014							Szczecinek, 4-08-2014 r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: Budowy kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku przy ul. Waryńskiego

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ 
w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zap. 1

Zwracamy się z prośbą o podanie zakresu równoważności dla separatora . Ponadto Zamawiający nie określił minimalnych skuteczności urządzenia. Brak jest również informacji na temat pojemności magazynowania oleju i osadów w separatorze.

Wyjaśnienie 1.

Urządzenia podczyszczające dobrano  na przepływ nominalny wód deszczowych równy 140 dm 3 /s .

Maksymalne dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń wód deszczowych na odpływie z ww urządzeń:

Zawiesina ogólna:   100 mg/l

Węglowodory ropopochodne:  15 mg/l

Zastosowane urządzenia muszą spełniać m.in. wyżej wymienione wymagania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak