K.7013.3.2.2014							Szczecinek, 19-05-2014 r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: przebudowy z rozbudową sieci deszczowej w ulicy Piłsudskiego w Szczecinku wraz

z przebudową chodnika

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ 
w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zap. 1

Czy Zamawiający, potwierdza aby studnie wykonać jako monolityczną-jednorodną , prefabrykowaną , z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami , gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetę betonową- wykonaną w jednym cyklu produkcyjnym (jeden odlew)?

Wyjaśnienie 1.

W punkcie 4 opisu technicznego projektu budowlanego podano, że:

„Studzienki dn 1500 i 1000 : prefabrykowane, z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi kl. D400 z wypełnieniem betonowym” oraz, że:

„Element denny studzienki powinien mieć wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkiem zbiegających się kanałów. Przejścia rurociągów przez ściany przy pomocy typowych przejść szczelnych-tulei ochronnych PCV z uszczelką gumową, osadzanych przy ich wykonaniu.”

Zgodnie z punktem 2.3.2 SST:

„Studzienki rewizyjne betonowe  powinny być wykonane z kręgów betonowych zbrojonych z betonu min. B-45 o wodoszczelności W-8.  Kręgi dolne z dnem prefabrykowanym.”

oraz:

„ Rurociągi w studni montować przy pomocy szczelnego przejścia przez ściany – tulei ochronnej z uszczelką z PP lub PCV montowanej przez producenta kręgów i studni.”

Zastosowane do budowy przedmiotowej kanalizacji deszczowej studzienki muszą spełniać m.in. ww wymagania .

Zap. 2

Czy zamawiający dopuszcza do zamiennego zastosowania rury betonowe produkowane zgodnie z normą PN EN 1916,2005  tworząca wraz ze studniami betonowymi jednolity, szczelny system kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienie 2.

Zgodnie z punktem III.7 SIWZ:

„Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.”

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas